## Slide 1: Summer School 2017
Ein Azubi-Projekt der Universität Ulm
Abschlusspräsentation

## Slide 2
Notes: Wenig Stromverbrauch, billig
Durch LoraWAN-Protokoll hohe Reichweite in Abdeckung von Gateways

## Slide 3: Internet of Things
„...bezeichnet die Infrastruktur die es ermöglicht,
physische und virtuelle Gegenstände miteinander
zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammen-
arbeiten zu lassen.“
The Internet of Things is not a concept; it is a network, the true technology-enabled Network of all networks. – Edewede Oriwoh

## Slide 4: Projektmotivation
Einblick in neue Technologien
Praktischer Nutzen
  Büro, z.B. Bibliothek
  Zuhause
  Überall in der LoRa Abdeckung

## Slide 5: Projektziel
Wetterstation
  Temperatur
  Luftfeuchtigkeit
  Luftdruck
  Helligkeit
  Gehäuse
  Bodenfeuchtigkeit
  Nebel
  Display

## Slide 6: Komponenten
Adafruit Feather M0
BME 280 (Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur)
Temt 6000 (Lichtsensor)
Soil Moisture Sensor (Bodenfeuchtigkeitssensor)
Akku mit 2000mAh
Display SSD1306
Notes: Arduino kompatibel
ARM prozessor – Leistungsstark
LoRa Modul direkt integriert
Akku 6 Tage lang

## Slide 7: Hardware Aufbau

## Slide 8: Beispiel: Auslesen der Temperatur
Notes: Temperatur wird mit temperatureReadout ausgelesen und mit 50 verrechnet,
danach mit 100 multipliziert um keine nachkommastellen übertragen zu müssen
Danach von float in ein uint16_t (16 bit integer) casten Können nur 8 bit übertragen
drum von einem uint16_t in ein uint8_t casten Bitshift in hightemperatureByte und in lowtemperatureByte aufteilen
und auf dem seriellen Monitor ausgeben lassen. Werden auf der anderen Seite wieder zusammengesetzt.

## Slide 9: Übertragung der Daten
Notes: LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)
ISM Band Europa 863-870Mhz
  industrial, scientific and medical (ISM) radio bands

## Slide 10: The Things Network
Notes: Account bei TTN
Applikation muss angelegt werden
Zur Verbindung zwischen Node und TTN müssen Keys im Feather-Code hinterlegt werden
Daten werden nicht gespeichert

## Slide 11: Daten auslesen und auswerten
bwCloud Ubuntu VM
Node-Red
InfluxDB
Grafana
Notes: Open Source
Node-Red
  Schnittstelle zwischen TTN-Daten und InfluxDB
  FlowChart Programmierungstool (Datenfluss) in JavaScript
InfluxDB:
  optimiert für Zeit basierte Daten (Daten werden automatisch mit Zeitstempel versehen)
  Meist verwendete Datenbank für IOT, Sensordaten
Grafana
  Visualisierungstool
  Bringt Webserver mit
  Visualisierung am besten gefallen

## Slide 12: Node Red
Notes: Unser Flow-Chart
TTN Node (Applikation, Access Key und Region hinterlegt)
- JavaScript Funktionen um Daten entgegenzunehmen, interpretieren und für influx vorbereiten
- Influx Output (Datenbank und jeweilige Tabelle hinterlegt)

## Slide 13: Beispiel: JavaScript Function
Notes: Temp16, message anlegen
Temp16 wert von index 0 mit Bitshifting um 8 nach links und mit Index 1 verunden
Temp16 / 100 um wieder an nachkommastellen zu kommen, mit -50 verrechnen
Geben wert an nächste node weiter

## Slide 14: InfluxDB
Notes: - in influx-shell datenbank angelegt

## Slide 15: Grafana Live Demo
Notes: Grafana
Datenbank hinterlegt
Eigenes Dashboard mit Layout aus Graphen und Aktuellen Werten
Queries jeweiliger Werte

## Slide 16: Ausblick
Jeder von uns kann es anhand der Doku nachbauen
Display
Gehäuse
Benutzung in der Bibliothek
Massenproduktion möglich
Solarzelle für Energieeffizienz
Notes: Marketing
Kosteneffizienz
Nachbauen auch für Anfänger zum lernen möglich

## Slide 17: Fazit
Sensor läuft seit Donnerstag und schickt Daten
Doku zum nachlesen auf Github, kann nachgebaut werden
Kosten belaufen sich auf ca 40€ (Kosten sind nicht optimiert)

## Slide 18: Quellen
https://lora.ulm-digital.com/
Dokumentation, weiteres und Code auf https://github.com/officialtiger/summerschool2017